## Slide 1
النشاط الأول
إضاءة LED موضوع في قطب RB1

## Slide 2
إضاءة LED موضوع في قطب RB1
VDD=+5V
VSS
RB1
MCLR
+5V

## Slide 3
PIC 16F84A
VSS
VDD
LED
220 Ω
MCLR
4MHz
22 pF
5V
22 pF
RB1
OSC1
OSC2

## Slide 4
المرحلة الأولي
LIST p=16F84
; Définition de processeur تعريف الدارة المندمجة
#include <p16F84.inc>
; Définitions de variables تعريف المتغيرة
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
précise les paramètres encodés dans le pic au moment de la programmation. Les définitions sont dans le fichier include.
تبيين خواص الدارة المندمجة pic في حالة البرمجة المعلومات أو التعاريف موجودين في ملفinclude
; Voici les valeurs et leurs définitions :ها هما التعريف أو القيم
; _CP_ON Code protection ON : impossible de relireممنوع إعادة القراءة
; _CP_OFF Code protection OFF
; _PWRTE_ON Timer reset sur power on en service مسح المقتية عند التغذية
; _PWRTE_OFF Timer reset hors-service
; _WDT_ON Watch-dog en service
; _WDT_OFF Watch-dog hors service
; _LP_OSC Oscillateur quartz basse vitesse
; _XT_OSC Oscillateur quartz moyenne vitesse
; _HS_OSC Oscillateur quartz grande vitesse
; _RC_OSC Oscillateur à réseau RC

## Slide 5
المرحلة الثانية
org 0x000
; Adresse de départ après reset عنوان البداية بعد وضع الى 0
BSF STATUS,RP0
; mettre le bit RP0 du registre "STATUS" à "1"
pour passer a la BANK1
وضع بيت (RP0 )للسجل (STATUS) في1 للذهاب إلى بنك1
BCF TRISB,1
; mettre le Bit 1 du registre (PORTB) à "0" pour le connecter en sortie
وضع البيت 1 لسجل (PORTB ) في 0 لكي يكون المنفد كمخرج
BCF STATUS,RP0
; repasser à la BANK 0 رجوع إلى بنك 0
BSF PORTB ,1
end
; نهاية
Mettre la sortie RB1=1 led allumer

## Slide 6
LIST p=16F84
#include <p16F84.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
org 0x000
BSF STATUS,RP0
BCF TRISB,1
BCF STATUS,RP0
BSF PORTB ,1
end

## Slide 7
النشاط الثاني
إضاءة LED موضوع في قطب RB1
بواسطة قاطعة K موضوعة في RB0

## Slide 8
PIC 16F84A
VSS
VDD
LED
220 Ω
MCLR
4MHz
22 pF
5V
22 pF
RB1
OSC1
OSC2
RB0
1 kΩ
K
5V

## Slide 9
LIST p=16f84A #INCLUDE <p16f84A.inc> __CONFIG _CP_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF
Org 0x000
Bsf STATUS,RP0 ; bank 1
movlw B'11111101' ; mettre les autres bits en entrée pour éviter les accidents
movwf TRISB ; pour configurer RB0 en entrée. RB1 en sortie
bcf STATUS,RP0 ; bank 0
test1
btfss Bp ; on teste le bit 0 de PORTB si ce bit vaut 1,on saute l’instruction suivante
goto test1
bsf LED
test2
btfsc Bp ; on teste le bit 0 de PORTB si ce bit vaut 0, on saute l’instruction suivante
goto test2
bcf LED
goto test1
end
;Allumer la LED
;éteindre la LED
#define LED PORTB,1
#define BP PORTB,0

## Slide 10
Org 0x000
Bsf STATUS,RP0
movlw B'11111101'
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
btfss PORTB,0
goto test1
bsf PORTB,1
btfsc PORTB,0
goto test2
bcf PORTB,1
goto test1
end
LIST p=16f84A #INCLUDE <p16f84A.inc> __CONFIG _CP_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF
test1
test2
#define LED PORTB,1
#define BP PORTB,0